## Slide 1
◆ Digital Earth Sweden
v8b
Multitemporal Sentinel-2-modell för svensk marktäckning
v8b slår sin egen labelkälla NMD2018 — och är ikapp nya NMD2023
Fältvalidering mot Riksskogstaxeringen, 912 gemensamma plottar: overall 46,3 % (v8b) · 40,6 % (NMD2018) · 49,3 % (NMD2023)
23
klasser (unified)
7 882
tiles, hela Sverige
Prithvi-600M
backbone, 504 px
0,5352
val mIoU (20 epoker)

## Slide 2
◆ Digital Earth Sweden
Exempel — NMD-referens vs v8b-prediktion
En 5×5 km-tile, 23-klass unified schema (tile_331280_6541280, norra Sverige)
NMD-baserad referens
v8b
tallskog
granskog
lövskog
blandskog
sumpskog
öppen mark
vatten
bebyggelse

## Slide 3
◆ Digital Earth Sweden
Overall accuracy mot fältdata
5-klass (4 skogstyper + icke-skog), samma 912 NFI-plottar där NMD2023 v2.1 finns
Chart: 
| NMD2023 | v8b | NMD2018
overall | 49.3 | 46.3 | 40.6
Studenten slår läraren — nästan ikapp nästa generation
v8b är tränad PÅ NMD2018 — ändå +5,7 pp bättre vid fältpunkterna.
Nya NMD2023 (laser + 2023 S2) leder med 49,3 % — men bara +3,0 pp över v8b.
v8b vinner löv- och blandskog på F1; NMD2023 vinner tall och gran.

## Slide 4
◆ Digital Earth Sweden
Standardmått — user's / producer's / F1
Confusion-matris över alla plottar (4 skogstyper + icke-skog), tre källor på exakt samma 912 fältplottar
Overall accuracy (5-klass)
NMD2023 49,3 % v8b 46,3 % NMD2018 40,6 %
Cohen's kappa
NMD2023 0,366 v8b 0,335 NMD2018 0,257
Klass | v8b |  |  | NMD2023 |  |  | NMD2018 |  | 
 | U | P | F1 | U | P | F1 | U | P | F1
tallskog | 0,81 | 0,44 | 0,57 | 0,82 | 0,48 | 0,61 | 0,71 | 0,44 | 0,54
granskog | 0,66 | 0,47 | 0,55 | 0,76 | 0,50 | 0,60 | 0,59 | 0,40 | 0,47
lövskog | 0,60 | 0,36 | 0,45 | 0,32 | 0,55 | 0,41 | 0,30 | 0,40 | 0,34
blandskog | 0,31 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,25 | 0,30
User's = precision · Producer's = recall. NMD2023 vinner overall, kappa, tall & gran; v8b vinner löv & blandskog. Grön = högsta F1 per rad.

## Slide 5
◆ Digital Earth Sweden
Vad betyder det?
Modellhistorik — val mIoU
Chart: 
| v6a | 300M/256 | 600M/512 | v8 | v8b
mIoU | 0.366 | 0.472 | 0.477 | 0.515 | 0.535
Slår sin egen labelkälla
v8b tränades på NMD2018 och slår ändå NMD2018 på F1, overall och kappa vid fältpunkterna — multitemporal S2 + LiDAR-aux avbrusar per-pixel-felen.
Ikapp nya generationen
NMD2023 (laser + 2023 S2) leder overall 49,3 vs 46,3 — men v8b vinner löv- och blandskog. Gapet är litet, inte principiellt.
Nästa steg: träna på NMD2023
Samma denoising borde lyfta en NMD2023-tränad v8b över NMD2023. Bygg om labels med NMD2023-bas, matcha 2023-spektral, finetuna.
Alla tal på samma 912 NFI-plottar där NMD2023 v2.1 har täckning. 4-vägs skogstyp i en 10 m-pixel mot en fältplott är genuint svårt — för alla metoder.